## Slide 1: Výstavba trate Veselí nad Moravou – Myjava – Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Daša Krčová

## Slide 2
235/1920 Sb.
Zákon
ze dne 30. března 1920
o stavbě nových železných drah na státní útraty a stanovení stavebního a investičního programu na léta 1921 až včetně 1925.
Notes: Po prevrate a vzniku novej Československej republiky bolo potrebné prepojiť Slovensko s Českom a jednou z možností bolo prepojenie železničné. Nebola to úloha ľahká, pretože ide o hornatý terén a bolo potrebné vybrať tie najlepšie varianty. Jednou z nich bola trať Veselí nad Moravou – Myjava – Nové Mesto nad Váhom. Stavba tejto trate bola ustanovená zákonom č. 235 sb. Z. a n. z 30. marca 1920 o stavbe nových dráh na štátne náklady.

## Slide 3: Projekt
1. časť – Veselí nad Moravou – Myjava – detailný projekt Ing. Jaroslav Mencl z Moravskej Ostravy
2. časť – Myjava – Nové Mesto nad Váhom – detailný projekt Ing. Jaromír Chittussi z Prahy
Stavebné povolenie bolo udelené výnosom ministerstva železníc Ústredná stavebná správa č. 45454/1924 z 26. augusta
Notes: Generálny projekt 1. časti z Veselí nad Moravou po Myjavu bol zadaný úradne autorizovanému Ing. Jaroslavovi Menclovi z Moravskej Ostravy za 1300 Kč za kilometer (výnos 24796/20) a taktiež vypracovanie detailného projektu 1. časti z Veselí nad Moravou do Myjavy bolo zadané Ing. Jaroslavovi Menclovi za 6100 Kč za km (výnos 41372/21) (1. časť).
Generálny projekt druhej časti z Myjavy do Nového Mesta nad Váhom bol zadaný firme Československá stavební společnost s r.o. z Brna. Detailný projekt 2. časti zase Ing. Jaromírovi Chittussimu z Prahy, obidva výnosom ministerstva železníc č. 41.372 z 29.júla.1921.
Stavebné povolenie bolo udelené výnosom ministerstva železníc – Ústredná stavebná správa 26.augusta 1924 č. 45.454/24-ÚSS.

## Slide 4: Stavebná správa
Prípravné práce
11.7.1921 inžinierske oddelenie na Myjave
December 1921 stavebná expozitúra na Myjave
Zadávací operát
1923 stavebná správa na Myjave
Notes: Vykonanie prípravných prác bolo zriadené výnosom ministerstva železníc zo dňa 11.júla1921 inžinierskemu oddeleniu na Myjave, ktoré bolo neskôr v decembri toho istého roku prerobené na stavebnú expozitúru. V roku 1923 sa expozitúra pretransformovala na stavebnú správu, ktorá vypracovala zadávací operát pre celú dráhu.

## Slide 5: Memorandum obcí k výstavbe trate z roku 1922
Vojensko – strategické dôvody
Spoľahlivé spojenie medzi Slovenskom a Českom
Zníženie nezamestnanosti a vysťahovalectva
Rozvoj obchodu a priemyslu
Vzdelanosť
Bolo odovzdané Klubu Slovenských poslancov, uverejnené v Novinách spod Bradla.
Notes: V roku 1922 sa stále nezačalo s výstavbou trate, preto starostovia dotknutých obcí napísali memorandum, ktoré odovzdali Klubu slovenských poslancov. V memorande vyzdvihli dôvody výstavby tejto trate. Okrem tohto memoranda aj viacerí činitelia chodili osobne za poslancami či ministrami orodovať za výstavbu tejto trate.

## Slide 6: Pri vytyčovaní trasy sa brali do úvahy poloha východzej stanice Veselí nad Moravou, pohraničný horský hrebeň, a prípojná stanica Nové Mesto nad Váhom.
Notes: Pri vytyčovaní trasy sa brali do úvahy polohy východzej stanice Veselí nad Moravou, pohraničného horského hrebeňa a prípojnej stanice Nové Mesto nad Váhom.

## Slide 7: Stavebná vzdialenosť sa určovala od Veselí nad Moravou. Km 0.0 je pri prípojnej výhybke v tejto stanici a končí v km 67.843 tiež pri prípojnej výhybke v stanici Nové Mesto nad Váhom.
Notes: Stavebná vzdialenosť sa určovala od Veselí nad Moravou. Km 0.0 je pri prípojnej výhybke v tejto stanici a končí v km 67.843 tiež pri prípojnej výhybke v stanici Nové Mesto nad Váhom.

## Slide 8: Popis trate
Z Veselí nad Moravou, ktoré je položené vo výške 181 mnm, trať stúpa až do najvyššieho miesta a potom postupne klesá. Stanica Myjava je vo výške 361 mnm, za poslednou staničnou výhybkou stanice Myjava, začína trať opäť stúpať až do 35 km, kde dosiahne 394 mnm a potom už len klesá až do Nového Mesta nad Váhom vo výške 184 mnm.
Najvyšší bod trate sa nachádza v tuneli M.R.Štefánika vo výške 400 mnm.
Notes: Profil trate, ktorý je zrejmý aj z predchádzajúceho obrázka. Z Veselí nad Moravou, ktoré je položené vo výške 181 mnm, trať stúpa do svojho najvyššieho bodu v tuneli M. R. Štefánika vo výške 400 mnm, odtiaľ postupne klesá do stanica Myjava, ktorá je vo výške 361 mnm. Za poslednou staničnou výhybkou stanice Myjava začína trať opäť stúpať až do 35 km, kde dosiahne 394 mnm a potom plynule klesá do Nového Mesta nad Váhom vo výške 184 mnm.

## Slide 9: Staničenie trate
Notes: Staničenie trate je oficiálne stanovenie, ustanovenie alebo umiestnenie polohy konkrétnych významných orientačných bodov, ktoré budú slúžiť na určovanie polôh ďalších bodov.

## Slide 10: Meračské náradie
Notes: Meračské náradie, ktoré sa používalo pri stavbe tejto trate.

## Slide 11: 10 stavebných úsekov 1. časť
od km 0.00 do km 10.600 ( Ing. J.Jáchymek z Brna)
od km 10.600 do km 18.110 s jedným viaduktom (František Schön a synovia z Prahy (od roku 1927 štátna železničná správa))
od km 18.110 do km 25.041 (František Schön a synovia z Prahy (od roku 1927 štátna železničná správa))
od km 25.041 do km 29.170 s tunelom gen. M.R.Štefánika (Ing. J.V.Velflík umrel v roku 1926, napriek tomu, jeho firma, všetko dokončila)
Notes: Trať bola rozdelená na 10 stavebných úsekov a jednotlivé úseky boli pridelené týmto jednotlivým firmám.

## Slide 12: 10 stavebných úsekov 2. časť
od km 29.170 do km 36.816 s dvoma viaduktami (Ing. Nejedlý, Řehák a spol. z Prahy (časť po Myjavu), Ing. J.V. Velflík a Ing. Jaromír Schwarz, obidvaja z Prahy po km 36,816
6.a úsek od km 36.816 do km 39.680 s tunelom pri Poriadí (Ing. Köhler a Hervert z Prahy)
6.b úsek od km 39.680 do km 43.500 s doma viaduktami (Ing. B. Ruml a Ing. B. Hollmann z Prahy)
Notes: Trať bola rozdelená na 10 stavebných úsekov a jednotlivé úseky boli pridelené týmto jednotlivým firmám.

## Slide 13: 10 stavebných úsekov 2. časť
úsek od km 43.500 do km 50.810 (Ing. Jar. Jáchymek Z Brna)
úsek od km 50.810 do km 58.700 (Ing. Jaromír Schwarz z Prahy)
úsek od km 58.700 do km 67.463 s Čachtickým tunelom (Zdeněk Kruliš z Prahy)
Notes: Trať bola rozdelená na 10 stavebných úsekov a jednotlivé úseky boli pridelené týmto jednotlivým firmám.

## Slide 14: Zahájenie stavby
Notes: Veľký deň Myjavy a jej okolia. V regionálnych novinách bol uverejnený článok o zahájení stavby železničnej trate spolu s programom.

## Slide 15: Zahájenie stavby
Notes: Stavba trate bola slávnostne zahájená 8. júla. 1923 za účasti ministra železníc Jiřího. Stříbrného, ministra poľnohospodárstva Dr. Milana Hodžu, ministra pre zjednotenie zákonov Dr. Ivana Markoviča, generálneho inšpektora J. S. Machara, generála J. Spireho a ďalších zástupcov úradov, tlače atď. Prvý výkop vykonal minister železníc J. Stříbrný v km. 28.800 na začiatku tunelového zárezu. Trať sa začala budovať pri Tuneli M. R. Štefánika pod Poľanou.

## Slide 16: Zahájenie stavby
Z príhovoru Ing. R. Pavlíka, vrchného prednostu stavebnej expozitúry na Myjave:
„Tunel pod Poľanou je najväčšou umelou stavbou novej dráhy z Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom. Dĺžka novej trate obnáša 67,8 km a vyvíja sa táto údolím Velečky až po zemskú hranicu, odtiaľ smerom na 580 m vysokú Poľanu, ktorá bude prerazená v km 26,195 až 28,904, to jest 2409 m dlhým tunelom do údolia riečky Myjavy ústiacim. Z povodia Myjavy prechádza nová trať do povodia staroturanského potoka a vyúsťuje s týmto po prekročení sútesky Hrabudnice znanej u Čachtíc do údolia Váhu. Od Čachtíc vedie nová dráha smerom severným do prípojnej stanice Nové Mesto nad Váhom. Nová dráha bude vybavená 9 medziľahlými stanicami, z nich budú 3 vodárenské.“
Notes: Zahájenie z príhovoru Ing. Rudolfa Pavlíka, v ktorom popisuje budúcu trať.
„Tunel pod Poľanou je najväčšou umelou stavbou novej dráhy z Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom. Dĺžka novej trate obnáša 67,8 km a vyvíja sa táto údolím Velečky až po zemskú hranicu, odtiaľ smerom na 580 m vysokú Poľanu, ktorá bude prerazená v km 26,195 až 28,904, to jest 2409 m dlhým tunelom do údolia riečky Myjavy ústiacim. Z povodia Myjavy prechádza nová trať do povodia staroturanského potoka a vyúsťuje s týmto po prekročení sútesky Hrabudnice znanej u Čachtíc do údolia Váhu. Od Čachtíc vedie nová dráha smerom severným do prípojnej stanice Nové Mesto nad Váhom. Nová dráha bude vybavená 9 medziľahlými stanicami, z nich budú 3 vodárenské.“

## Slide 17: Zahájenie stavby
Z príhovoru Ing. R. Pavlíka, vrchného prednostu stavebnej expozitúry na Myjave:
Nová trať bude hlavnou dráhou prvého rádu pre prípustnú rýchlosť 80 km/hod., s najväčším stúpaním12 ‰ o najmenší polomer 400 m, výnimočne 300m. Dráha vyžaduje postavenia 5 viaduktov o dĺžke 740 m a 2 tunelov o dĺžke 2409 m a 390 m.
Notes: „ Nová trať bude hlavnou dráhou prvého rádu pre prípustnú rýchlosť 80 km/hod., s najväčším stúpaním12 ‰ o najmenší polomer 400 m, výnimočne 300m. Dráha vyžaduje postavenia 5 viaduktov o dĺžke 740 m a 2 tunelov o dĺžke 2409 a 390 m. „. Príhovor je zaujímavý aj tým, že sa v ňom spomínajú len 2 tunely a to tunel pod Poľanou (M. R. Štefánika) a Poriadsky tunel. Čachtický tunel sa pôvodne neplánoval.

## Slide 18: Tunel generála M. R. Štefánika
Výnos ministerstva železníc č. 61048/23 z 3. novembra 1923 – zadanie stavby Ing. J. V. Velflíkovi z Prahy
Pri razení bola použitá rakúska metóda
8. 7. 1923 – prvý výkop
12. 9. 1926 – bol tunel prerazený
8. 12. 1927 – zahájená doprava
Notes: Stavba tunela (M. R. Štefánika) bola zadaná výnosom min. železníc 61048/23 z 3. novembra 1923 podnikateľovi Ing. J. V. Velflíkovi z Prahy na základe verejnej súťaže, ktorej sa zúčastnilo až 13 firiem. Ponuka Ing. Velflíka bola najlacnejšia vo výške 35,420,658,75 Kč. Pri razení tunela bola použitá rakúska metóda. Prvý výkop tunela bol 8.júla 1923, čo bolo vlastne pri slávnostnom zahájení výstavby trate. Tunel bol prerazený 12. septembra 1926 a doprava v ňom bola zahájená 8. decembra 1927.

## Slide 19: Tunel generála M. R. Štefánika
Vytýčenie tunela – stavebná správa na Myjave v roku 1923
Faktory pre určenie polohy tunela
    aby sa hmoty mohli vyvážať po spáde z tunela – spád aspoň 2-3 ‰
    Prístupové cesty pre stroje a materiál
    Blízkosť kameňolomu
    Poloha pre umiestnenie strojného zariadenia
    Poloha obcí
    Na moravskej strane ústie tunela muselo byť vysoko, aby tunel nebol ohrozený prívalovou vodou z potoka
Notes: Vytýčenie tunela a určenie polohy tunela vykonala stavebná správa na Myjave. Pre vytýčenie tunela sa museli brať do úvahy viaceré faktory a to: Odvoz hmoty po spáde z tunela – spád aspoň 2-3 ‰prístupové cesty pre stroje a materiál, blízkosť kameňolomu, poloha pre umiestnenie strojného zariadenia, poloha obcí a Na moravskej strane ústie tunela muselo byť vysoko, aby tunel nebol ohrozený prívalovou vodou z potoka.

## Slide 20: Tunel generála M. R. Štefánika
K výstavbe tunelu bolo potrebné
Strojovne
Kováčska dielňa
Kamenárske dielne a drtiče
Píly
Lanová dráha
Sklady
14 km poľnej drážky
postaviť veľké stavenisko
5 km vodovodného potrubia
Upraviť cesty
Baraky pre robotníkov s kúpeľňami
Nemocnicu s izolačkou
Mäsiarstvo (p. Juráš)
Kantína (legionár P.Kutálek)
Holičstvo a kaviareň ( na slovenskej strane)
Notes: Pre stavbu tunela však bolo potrebné vystavať aj ďalšie stavby a inštalácie. Technické zabezpečenie ako strojovne, kováčsku a kamenársku dielňu, drtiče, píly, sklady, lanové dráhy, poľnú drážku a upraviť cesty, aby sa mal ako materiál dostať k stavbe. Taktiež sa myslelo aj na zamestnancov, ktorým sa postavili baraky, sociálne zariadenia, nemocnica, kantína. Pri tuneli bolo aj mäsiarstvo, holičstvo a kaviareň.

## Slide 21: Tunel generála M. R. Štefánika
drtič
píla
Notes: Obrázky drtiča a píly.

## Slide 22: Tunel generála M. R. Štefánika
stavba inštalácií na slovenskej
strane
Notes: Budovy na slovenskej strane – výstavba.

## Slide 23: Tunel generála M. R. Štefánika
nádvorie na moravskej strane
Notes: Nádvorie na moravskej strane.

## Slide 24: Tunel generála M. R. Štefánika
Strojovňa
Notes: Obrázky strojovne.

## Slide 25: Tunel generála M. R. Štefánika
transport bagru
premiestnenie lokomotívy
Notes: Pre výstavbu tunela boli potrebné bager a lokomotíva a tie tam bolo potrebné aj dopraviť.

## Slide 26: Tunel generála M. R. Štefánika
Denný postup pri razení tunela
1925 – 3,3 m
1926 – 4,5 m
Pracovalo sa nepretržite
Stavba tunela trvala 4 roky – z plánovaných 30 mesiacov na 42
Notes: Pri razení tunela sa pracovalo nepretržite, v roku 1925 bol denný postup 3,3m a v roku 1926 to bolo už 4,5 m. Stavba tunela trvala takmer 4 roky. Stavba tunela sa predĺžila z 30 mesiacov na 42. Dôvodov bolo niekoľko. Napr. bolo potrebné, aby murivo v tuneli muselo dospieť do určitého štádia alebo aby bolo zaistené potrebné množstvo kameňa.

## Slide 27: Tunel generála M. R. Štefánika
Notes: Obrázky práce v tuneli.

## Slide 28: Tunel generála M. R. Štefánika
Voda sa vyskytla na 25 miestach na moravskej strane, na 48 miestach na slovenskej strane
Teplota vody bola 9 – 11 °C
Najvýdatnejší prameň mal 8 litrov za sekundu (v km 27.6)
Pri razení tunela zmizla voda v priľahlých obciach, preto bolo potrebné vybudovať náhradný zdroj vody – náhradný samospádový vodovod z kamennej studničky.
Notes: Pri razení tunela sa vyskytla voda na viacerých miestach, konkrétne na 25 miestach na moravskej strane a na 48 miestach na slovenskej strane. Teplota vody bola 9-11°C. Najvýdatnejší prameň mal 8,1 litra za sekundu. Pri razení tunela zmizla voda v priľahlých obciach, preto bolo potrebné vybudovať náhradný zdroj vody –samospádový vodovod z kamennej studničky.

## Slide 29: Tunel generála M. R. Štefánika
Robotníci museli pracovať v
nepremokavých plášťoch
v ktorých však bolo príliš teplo
a preto uprednostňovali prácu
pod ochrannými strechami
a častejšie striedanie.
Notes: Robotníci museli pracovať v nepremokavých plášťoch v ktorých však bolo príliš teplo a preto uprednostňovali prácu pod ochrannými strechami a častejšie striedanie.

## Slide 30: Tunel generála M. R. Štefánika
Notes: Obr. zachytenie prameňa v štole na moravskej strane.

## Slide 31: Tunel generála M. R. Štefánika
Teplota vzduchu bola priemerne 11 °C
Na moravskej strane sa objavili aj horľavé plyny – metán.
(plyn sa zapálil pri odstrele a horel 72 hodín, plameň dosahoval výšku až 200m)
Na indikáciu horľavých plynov sa využívalo :
      10 Wolfových benzínových indikačných lámp
      Pielerove indikačné lampy
      50 wolfových elektrických bezpečnostných lámp
Notes: Teplota vzduchu v tuneli pri prácach bola priemerne 11 °C. V tuneli na moravskej strane, sa objavili aj horľavé plyny, konkrétne metán, ktorý sa stáva po zmiešaní so vzduchom výbušným. Plyn sa zapálil pri odstrele a zhorel bez následkov. Zapálený plyn horel až 72 hodín a plameň dosahoval výšku 200 m. Pri stavbe tunelu sa na indikáciu horľavých plynov využívalo 10 Wolfových benzínových indikačných lámp, používali sa aj Pielerové indikačné lampy a 50 ks Wolfových elektrických bezpečnostných lámp.

## Slide 32: Tunel generála M. R. Štefánika
Do tunela bolo potrebné dopraviť 240 m3 vzduchu na robotníka a deň a 300 m3 vzduchu na 1 kg dynamitu (celkovo sa minulo až 50850 kg)
Celková potreba vzduchu na slovenskej strane tunela bola 264 m3 za minútu čo bolo vypočítané pre 400 osôb.
Notes: Množstvo vzduchu, ktoré bolo potrebné do tunela dopraviť, bolo 240 m3 na robotníka na deň a 300 m3 na 1 kg dynamitu. Celková potreba vzduchu na slovenskej strane tunela bola 264 m3 za minútu čo bolo vypočítané pre 400 osôb.

## Slide 33: Tunel generála M. R. Štefánika
Osvetlenie tunela –
karbidové otvorené kahance
(spotreba na 1 m tunela
je 50 kg, na celý tunel 121 ton)
Notes: Na osvetlenie v tuneli sa používali karbidové otvorené kahance. Každý pracovník má svoj kahan. Karbid pracovníci dostávajú za režijnú cenu. Spotreba karbidu na jeden meter tunelu bola asi 50 kg, teda 121 ton na celú stavbu.

## Slide 34: Tunel generála M. R. Štefánika
Doprava materiálu
  Zo skladu na Myjave po úzkorozchodnej 4050m dlhej drážke o rozchode 600mm
  Parná lokomotíva so 40 vozíkmi
Kameň z kameňolomu prostredníctvom samozvážnych lanových drážok
Notes: Doprava stavebného materiálu na stavbu – Materiál na stavbu tunela, najmä drevo, kovy, cement, sa najčastejšie dovážal autami z 12 km vzdialenej Brezovej na Myjavu, kde bol postavený sklad, z ktorého viedla 4050 m dlhá úzkorozchodná trať o rozchode 600 mm až k tunelovému nádvoriu na slovenskej strane. Podobne to bolo aj na moravskej strane. Dopravu zabezpečovala parná lokomotíva, ktorá vážila 6,65 t so 40 vozíkmi s nosnosťou 3 – 6 ton. Na nádvorí, v depe a v tuneli bola položená úzkorozchodná drážka s príslušnými manipulačnými koľajami vonku a s výhybkami a točňou na jeden vozík v tuneli.

## Slide 35: Tunel generála M. R. Štefánika
vchod do tunelu
Notes: Vchod do tunela.

## Slide 36: Tunel generála M. R. Štefánika
Dopravu na nádvoriach a v tuneli zabezpečovali na každej strane 3 benzínové lokomotívy, avšak na obidvoch stranách sa na odľahčenie využívali aj parné lokomotívy. Celkovo na tunelovom úseku pracovalo 8 lokomotív a 534 vozíkov.
Vzhľadom k takémuto počtu vlakov bolo veľmi dôležité sa venovať organizácii dopravy, pretože aj zle vypracovaný cestovný poriadok by sa mohol podpísať pod prerušenia prác a tým by sa mohli zvýšiť aj náklady na stavbu. V čase najsilnejšej prevádzky jazdilo na slovenskej strane až 10 vlakov po 36 vozíkov za 24 hodín.
Notes: Dopravu na nádvoriach a v tuneli zabezpečovali na každej strane 3 benzínové lokomotívy, avšak na obidvoch stranách sa na odľahčenie využívali aj parné lokomotívy. Celkovo na tunelovom úseku pracovalo 8 lokomotív a 534 vozíkov. Vzhľadom k takémuto počtu vlakov bolo veľmi dôležité sa venovať organizácii dopravy, pretože zle vypracovaný cestovný poriadok by sa mohol podpísať pod prerušenia prác a tým sa mohli zvýšiť náklady na stavbu. V čase najsilnejšej prevádzky jazdilo na slovenskej strane 10 vlakov po 36 vozíkov za 24 hodín.

## Slide 37: Tunel generála M. R. Štefánika
výhybka v spodnej štôlni
Posunovacia benzínová lokomotíva
Notes: Obr. výhybka v spodnej štôlni a posunovacia benzínová lokomotíva.

## Slide 38: Tunel generála M. R. Štefánika
Slávnosť pri prerazení tunela
Notes: Pri prerazení tunela bola aj malá slávnosť, na obr. vidno pekne vyzdobený portál tunela na moravskej strane a takisto aj dopravu na slávnosť.

## Slide 39: Tunel generála M. R. Štefánika
Zaujímavosťou je,
že v obidvoch smeroch
pri razení tunela sa stretli
a rozdiel bol iba 25mm,
vo výške iba 7mm a
skutočná dĺžka tunela bola
iba o 11mm kratšia.
Notes: Tunel bol prerazený 12.septembra 1926. Zaujímavosťou je, že sa pri razení z oboch smerov stretli s minimálnym smerovým rozdielom len 25mm. Vo výške iba 7mm a skutočná dĺžka tunela bola iba o 11mm kratšia.

## Slide 40: Tunel generála M. R. Štefánika
Začiatok - km 26,180, kóta 398,203
Koniec – km 28,6, kóta 386,073
Dĺžka – 2421,5 m
Vjazdové oblúky sú spojené priamkou – 2051,95 m tunelu je v priamke a 369,55m je v oblúku
jednokoľajný
Notes: Začiatok - km 26,180; kóta 398,203, Koniec – km 28,6; kóta 386.073, Dĺžka – 2421,5 m, Vchodové oblúky sú spojené priamkou – 2051,95 m tunelu je v priamke a 369,55m je v oblúku, jednokoľajný.

## Slide 41: Tunel generála M. R. Štefánika
portál na strane slovenskej
portál na strane moravskej
Notes: Obrázky portálov na jednotlivých tratiach.

## Slide 42: Lipovský a Devanský viadukt
5 otvorov o rozpätí 24 m v krajných poliach a 49,20 m v troch stredných poliach
Celková dĺžka viaduktu – 209 m
Stavebné náklady na jeden viadukt 3,900,000 Kč
Notes: Ďalšími zaujímavými stavbami na tejto časti trate sú lipovský a devanský viadukt. Každý z nich má 5 otvorov o rozpätí 24 m v krajných poliach a 49,20 m v troch stredných poliach. Celková dĺžka viaduktu je 209 m. Stavebné náklady na jeden viadukt boli 3,900,000 Kč.

## Slide 43: Lipovský viadukt
pri obci Lipov
montáž
Notes: Obrázky lipovského viaduktu – montáž.

## Slide 44: Lipovský viadukt
železná konštrukcia
prvá jazda
Notes: Obrázky lipovského viaduktu – železná konštrukcia a prvá jazda.

## Slide 45: Devánsky viadukt
pred stanicou Myjava
montáž
Notes: Obrázky devanského viaduktu – pred stanicou Myjava a montáž.

## Slide 46: Devánsky viadukt
Notes: Obrázky devanského viaduktu – montáž.

## Slide 47: Devánsky viadukt
Zaťažkávacia skúška
Notes: Obrázky devanského viaduktu – zaťažkávacia skúška.

## Slide 48: Stanica Blatnica pod Svatým Antonínkem km 4,787
Notes: K železničnej trati patria aj stanice a zastávky, bohužiaľ obrázok východzej stanice Veselí na d Moravou v našom archíve nemáme. Obrázok stanice Blatnica pod Svatým Antonínkem v km 4,787.

## Slide 49: Stanica Lipov v km 9,857
Notes: Stanica Lipov v km 9,857 – obidve stanice majú krásne ozdobené žudrá, čo sú klenuté výstupky nad vchodom. Tieto ozdobné žudrá sú len po stanicu Vrbovce, ďalej sa na slovenskej strane trate už nenachádzajú.

## Slide 50: Stanica Lipov
akademický maliar
Vojtech Pernica
Notes: Stanica Lipov – tieto žudrá maľoval akademický maliar Vojtech Pernica.

## Slide 51: Stanica Velká nad Veličkou
Vodárenská stanica
v km 16,821
Notes: Nasleduje zastávka Louka v stavebnom km 11,017, ale v archíve sa nenachádza obrázok. Za zastávkou je v km 16,821 stanica Velká nad Veličkou, ktorá bola vodárenskou stanicou.

## Slide 52: Stanica Vrbovce v km 23,087
Notes: Za Velkou nad Veličkou nasledovala zastávka Javorník nad Veličkou v km 18,913 a za ňou už stanica Vrbovce, v km 23,087, ktorá je v súčasnosti už hraničnou stanicou.

## Slide 53: Stanica Myjava
Vodárenská stanica
v km 31,654
Notes: Za Vrbovcami je už spomínaný tunel M.R.Štefánika a pri ňom zastávka Pod Poľanou. Poslednou stanicou prvej časti trati je železničná stanica Myjava.

## Slide 54: Ďalšie objekty
v km 11,017 – Zastávka Louka u Ostrohu (medzi stanicami Lipov – Velká)
v km 18,913 – Zastávka Javorník nad Veličkou (medzi stanicami Velká – Vrbovce)
v km 28,863 – Zastávka pod Poľanou
Notes: Na železničnej trati sú aj ďalšie objekty, ktorých obrázky však v archíve nemáme a to : v km 11,017 – Zastávka Louka u Ostrohu (medzi stanicami Lipov – Velká), v km 18,913 – Zastávka Javorník nad Veličkou (medzi stanicami Velká – Vrbovce), v km 28,863 – Zastávka pod Poľanou.

## Slide 55: Zahájenie prevádzky na prvej časti
Po technických revíziách a technicko-policajných skúškach boli jednotlivé časti trate dávané do prevádzky postupne :
Veselí nad Moravou – Lipov 19.7.1927
Lipov – Myjava 8.12.1927
Notes: Po technických revíziách a technicko-policajných skúškach boli do prevádzky dávané jednotlivé časti trate postupne. Najprv to bol úsek Veselí nad Moravou – Lipov, dňa 19.júla 1927. Či bola nejaká slávnosť to sa mi nepodarilo zistiť, u nás v Archíve sa fotografie zo slávnosti nenachádzajú a tiež nemáme ani zápisy z Pamätných kníh, keďže ide o stanice na českej strane. Ďalším úsekom, ktorý bol daný do prevádzky bol úsek Lipov – Myjava, 8.decembra 1927.

## Slide 56: Zahájenie prevádzky na prvej časti
Z pamätnej knihy železničnej stanice Myjava :
„Dňa 8. decembra 1927 bola zahájená doprava na trati Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom v úseku Lipov – Myjava. Doprava bola zahájená zvláštnym osobným vlakom čís. 7438, ktorý prišiel do Myjavy o 11. hod. 9. min.“
Notes: Zahájenie prevádzky sa spomína aj v pamätnej knihe železničnej stanice Myjava : „Dňa 8. decembra 1927 bola zahájená doprava na trati Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom v úseku Lipov – Myjava. Doprava bola zahájená zvláštnym osobným vlako čís. 7438, ktorý prišiel do Myjavy o 11. hod. 9. min. Zahájenia sa zúčastnili nasledujúci páni : minister železníc Najman, náčelník generálneho štábu Syrový, prednosta ústrednej stavebnej správy dr. Koněrza, prezident ršd v Brne Ing. Pokorný, okrem toho mnohí poslanci, senátori a reprezentanti nášho života ako z Prahy, tak aj z Bratislavy.“

## Slide 57: Zahájenie prevádzky na prvej časti
Z pamätnej knihy železničnej stanice Myjava :
„Zvláštny vlak vyšiel z Veselí nad Moravou o 8 hod 2 min. Zastavoval vo všetkých staniciach a zastávkach a tiež aj u význačnejších objektov na trati (lipovský viadukt, tunel) Obyvateľstvo bolo zhromaždené v malebných krojoch a vítalo na staniciach radostne účastníkov prvého parného vlaku. (Napr. v Lipove bol ministrom predstavený akademický maliar Pernica, autor pôvodnej maliarskej výzdoby staničných budov). Vlak pokračoval v jazde cez hranicu moravskoslovenskú do najväčšieho tunela v republike, nazvaného menom generála Štefánika. Na slovenskom nádvorí Pod Poľanou bola vzdaná pietna spomienka 6 pracovníkom, ktorí pri stavbe tuneli stratili život, k pamätníku tu postavenému položil minister Najman veniec.“
Notes: Z pamätnej knihy železničnej stanice Myjava : „Zvláštny vlak vyšiel z Veselí nad Moravou o 8 hod 2 min. Zastavoval vo všetkých staniciach a zastávkach a tiež aj u význačnejších objektov na trati (lipovský viadukt, tunel) Obyvateľstvo bolo zhromaždené v malebných krojoch a vítalo na staniciach radostne účastníkov prvého parného vlaku. (Napr. v Lipove bol ministrom predstavený akademický maliar Pernica, autor pôvodnej maliarskej výzdoby staničných budov). Vlak pokračoval v jazde cez hranicu moravskoslovenskú do najväčšieho tunela v republike, nazvaného menom generála Štefánika. Na slovenskom nádvorí Pod Poľanou bola vzdaná pietna spomienka 6 pracovníkom, ktorí pri stavbe tuneli stratili život, k pamätníku tu postavenému položil minister Najman veniec.“

## Slide 58: Zahájenie prevádzky na prvej časti
Notes: Zahájenie prevádzky na prvej časti – obrázok pri pamätníku tunela M. R. Štefánika. Na obrázku je minister železníc Najman – kedy sa účastníci slávnosti zastavili aj pri tuneli M. R. Štefánika.

## Slide 59: Zahájenie prevádzky na prvej časti
„Na Myjave bolo privítanie zvlášť slávnostné. Stanica bola bohato vyzdobená kvetinami, z budov viali čestné prápory, okolo slávnostnej rečníckej tribúny a po celom nástupišti stálo veľké množstvo obecenstva. Za volania „Sláva“ vošiel zvláštny vlak do stanice. „
Notes: Obrázok z vyzdobenej železničnej stanice Myjava a ďalší úryvok z pamätnej knihy železničnej stanice Myjava : „Na Myjave bolo privítanie zvlášť slávnostné. Stanica bola bohato vyzdobená kvetinami, z budov viali čestné prápory, okolo slávnostnej rečníckej tribúny a po celom nástupišti stálo veľké množstvo obecenstva. Za volania „Sláva“ vošiel zvláštny vlak do stanice.“

## Slide 60
Notes: Výnos ministerstva železníc z 2.decembra 1927, č.j. 53159 , ktorým sa zahajuje prevádzka na trati Lipov – Myjava.

## Slide 61: Viadukt Myjavský
v km 32. 3/6
v oblúku s polomerom 400m
v stúpaní 11,4 ‰
železobetónová konštrukcia
stavebné náklady 4,000,000 Kč
Notes: V stavbe trate sa ďalej pokračovalo na slovenskej strane. Hneď za myjavskou stanicou je myjavský viadukt v km 32.3/6, leží v oblúku s polomerom 400 m, v stúpaní 11.4 ‰, železobetónovej konštrukcie, stavebné náklady boli 4.000.000 Kč.

## Slide 62: Viadukt Myjavský
montáž
Notes: Obrázky viaduktu myjavského – montáž.

## Slide 63: Viadukt Myjavský
Konštrukcia pred kladením nosníc
Notes: Obrázky viaduktu myjavského – konštrukcia pred kladením nosníc.

## Slide 64: Viadukt Myjavský
Notes: Obrázok viaduktu myjavského – celkový pohľad.

## Slide 65: Stanica Poriadie
v km 37,076
Notes: Za viaduktom je stanica Poriadie v km 37,076.

## Slide 66: Poriadsky tunel
S razením tunela sa začalo 17.7.1926 z novomestskej strany flottmanovými kladivami
Za 24 hodín sa posunuli od 1,5m až po 4m, z tejto strany prerazili až 383 m
Na myjavskej strane sa začalo 27.9.1926 ručne
Za 24 hodín sa posunuli o 2 m
Robilo sa v 8 hodinových zmenách
Notes: Za stanicou Poriadie sa nachádza Poriadsky tunel. S razením tunela sa začalo 17. júla 1926 z novomestskej strany. Použila sa rakúska metóda. Hneď od začiatku sa používali tzv. Flottmanové kladivá. Za 24 hodín sa posunuli od 1.5 m až po 4 m. Z novomestskej strany bolo prerazených 383 m, zvyšok od myjavskej strany. Na myjavskej strane sa razilo ručne a začalo sa 27. septembra 1926. Za 24 hodín sa posunuli o 2 m. Z obidvoch strán sa robilo v 8 hodinových zmenách.

## Slide 67: Poriadsky tunel
S výlomom sa začalo 26.11.1926
Prerazenie štôlne 16.9.1927
Vymurovanie aj so spodnými klenbami ukončené
26.2.1928
pohľad z tunelu
smerom ku Šlahorovým
Notes: S výlomom sa začalo 26. novembra 1926, prerazenie štôlne 16. septembra 1927, vymurovanie aj so spodnými klenbami ukončené 26.februára 1928. Obrázok pohľad z tunelu smerom k Šlahorovým.

## Slide 68: Poriadsky tunel
Jednokoľajný, 486 m dlhý tunel
Z novomestskej strany sa nachádzali vodonosné pieskovce, cez ktoré vnikala spodná voda, jej teplota bola priemerne 10 °C
Voda vyvíjala tlak na drevené klenby a presakovala, preto bolo potrebné prekryť klenby vlnitým plechom. Kryt bol použitý až na 242 m tunela
Spodná klenba
Notes: Poriadsky tunel je jednokoľajný, 486 m dlhý. Z novomestskej strany sa nachádzali vodonosné pieskovce, cez ktoré vnikala spodná voda. Jej teplota bola priemerne po celý rok 10 OC. Voda vyvíjala tlak na drevené klenby a presakovala, preto bolo potrebné zabrániť vylúhovaniu cementu a čerstvej malty. Zaistilo sa to prekrytím klenby vlnitým plechom. Tento kryt bol použitý až na 242 m, čo je takmer polovica tunela. V tomto tuneli sa nachádza spodná klenba, ktorou sa zastavili deformácie murovky a pohyb opier.

## Slide 69: Poriadsky tunel
spodná klenba
stropná štôlňa
Notes: Poriadsky tunel – obrázky spodná klenba a stropná štôlňa.

## Slide 70: Poriadsky tunel
zaskruženie murovky
výhybka pre vozíky
Notes: Poriadsky tunel – zaskruženie murovky a výhybka pre vozíky.

## Slide 71: Poriadsky tunel
murovanie portálu
portál
Notes: Poriadsky tunel – murovanie portálu a portál.

## Slide 72: Lipovecký viadukt (pod Lipovcom)
v km 40.9-41.0
v oblúku s polomerom 450 m
spád 11,4 o/oo
Stavebné náklady 2,700,000 Kč
Notes: Za tunelom ďalej nasleduje Lipovecký viadukt, ktorý leží v km 40.9-41.0 v oblúku s polomerom 450 m so spádom 11.4 ‰, stavebné náklady 2.700.000 Kč.

## Slide 73: Lipovecký viadukt (pod Lipovcom)
stav v máji 1928
montáž
Notes: Lipovecký viadukt leží v stavebnom úseku 6b, ku ktorému stavebná firma vydala vlastný fotoalbum. Bola to firma Ing. B. Ruml a ing. B. Hollmann z Prahy. Na obrázku je stav viaduktu z mája 1928 a jeho montáž.

## Slide 74: Lipovecký viadukt (pod Lipovcom)
opora
Notes: Lipovecký viadukt – stavba opory.

## Slide 75: Lipovecký viadukt (pod Lipovcom)
montáž konštrukcie
montáž celkový pohľad
Notes: Lipovecký viadukt – montáž konštrukcie.

## Slide 76: Lipovecký viadukt (pod Lipovcom)
Notes: Lipovecký viadukt – práca na štrkovisku.

## Slide 77: Lipovecký viadukt (pod Lipovcom)
zaťažkávacia skúška
pohľad
Notes: Lipovecký viadukt – zaťažkávacia skúška a celkový pohľad.

## Slide 78: Zastávka Papraď
V km 41,927
Notes: Zastávka Papraď v km 41,927.

## Slide 79: Papradský viadukt
V km 42,5/9
V priamke
Spád 13,4 o/oo
Vo výške 7 m
Dĺžka 253,9 m – najdlhší na trati
Stavebné náklady 5,000,000 Kč
Notes: Ďalším viaduktom na tomto stavebnom úseku je Papradský viadukt, ktorý leží v km 42.5/9, leží v priamke a spád má 13.4 ‰, stavebné náklady boli 5.000.000 Kč, je dlhý 253,90 m a je na tejto trati najdlhší. Je o výške 7 m.

## Slide 80: Papradský viadukt
betónovanie základov 1.piliera
Zariadenie pre dopravu betónu
Notes: Papradský viadukt – obrázky – betónovanie základov 1. piliera a zariadenie pre dopravu betónu.

## Slide 81: Papradský viadukt
murovanie piliera
kužeľ viaduktu
Notes: Papradský viadukt – obrázky – murovanie piliera a kužeľ viaduktu.

## Slide 82: Papradský viadukt
stavenisko
Notes: Papradský viadukt – obrázky – stavenisko.

## Slide 83: Papradský viadukt
prehliadka stavby
Notes: Papradský viadukt – obrázky – prehliadka stavby.

## Slide 84: Papradský viadukt
montáž konštrukcie
ochrana pred mrazom
Notes: Papradský viadukt – obrázky – montáž konštrukcie a ochrana pred mrazom.

## Slide 85: Papradský viadukt
montáž
Notes: Papradský viadukt – obrázky – montáž.

## Slide 86: Papradský viadukt
opora
pilier 3. a 4.
Notes: Papradský viadukt – obrázky – opora a pilier 3. a 4.

## Slide 87: Papradský viadukt
zaťažkávacia skúška
pohľad
Notes: Papradský viadukt – obrázky – zaťažkávacia skúška a celkový pohľad.

## Slide 88: Montáž koľají na úseku 6b jún 1929
Notes: Tento úsek je podrobnejšie zdokumentovaný. Obrázky montáže koľají na tomto úseku zo 14. a 15. júna 1929.

## Slide 89: kolaudácia úseku 6.b 20.8.1929
Notes: 20. augusta bola kolaudácia tohto úseku.

## Slide 90: Stará Turá
Vodárenská stanica
V km 47,525
Notes: Už v ďalšom stavebnom úseku, v km 47,525 je stanica Stará Turá, ktorá bola vodárenskou stanicou.

## Slide 91: Stará Turá
„Účelne postavená stanica Stará Turá
je 287 m nad morom na pozemkoch obce
Stará Turá, má dve koľaje dopravné a
jednu nakladaciu a leží od začiatku
ku konci trate v km 20 medzi stanicami
Vaďovce a Poriadie.“
Notes: Z pamätnej knihy železničnej stanice Stará Turá : „Účelne postavená stanica Stará Turá je 287 m nad morom na pozemkoch obce Stará Turá, má dve koľaje dopravné a jednu nakladaciu a leží od začiatku ku konci trate v km 20 medzi stanicami Vaďovce a Poriadie.“

## Slide 92: Vaďovce
v km 53,226
Notes: Ďalšou železničnou stanicou je stanica Vaďovce v km 53,226.

## Slide 93: Vaďovce
„Staničný úrad Vaďovce leží na novovybudovanej trati Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom. Stanica je pomenovaná podľa obce Vaďovce a patrí do okresu Myjavského. Výška nad morom je 242 m. ... Do našej oblasti patrí aj osobná zastávka Višňové, malá karpatská vieska asi 80 čísel. Z Višňového neni ďaleko Čachtický hrad. Z hradu je nádherný výhľad do celého okolia. Višňové s Čachtickým hradom bude vyhľadávaným miestom mnohými milovníkmi prírody.“
Notes: Z pamätnej knihy železničnej stanice Vaďovce : „Staničný úrad Vaďovce leží na novovybudovanej trati Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom. Stanica je pomenovaná podľa obce Vaďovce a patrí do okresu Myjavského. Výška nad morom je 242 m. ... Do našej oblasti patrí aj osobná zastávka Višňové, malá karpatská vieska asi 80 čísel. Z Višňového neni ďaleko Čachtický hrad. Z hradu je nádherný výhľad do celého okolia. Višňové s Čachtickým hradom bude vyhľadávaným miestom mnohými milovníkmi prírody.“

## Slide 94: Višňové
Zastávka, v km 57,424
Notes: Zastávka Višňové aj s pohľadom na Čachtický hrad.

## Slide 95: Čachtický tunel
Je dlhý 249 m
Na tuneli pracovalo 253 robotníkov, z toho 94 minérov a 20 murárov
Išlo o suchú horninu, takže robotníci trpeli výlomovým prachom
Notes: Za zastávkou Višňové nasleduje Čachtický tunel, ktorý je dlhý 249 m. Rakúska metóda, Flottmanové kladivá. Išlo o suchú horninu, takže robotníci trpeli výlomovým prachom. Na stavbe tunelu bolo zamestnaných 253 robotníkov, z toho 94 minérov a 20 murárov.

## Slide 96: Čachtický tunel
portál myjavský, v km 60.072
portál novomestský v km 60,321
Notes: Portály čachtického tunelu, z myjavskej strany je to v km 60,072 a z novomestskej strany v km 60,321.

## Slide 97: Čachtice
v km 62,700
„Stanica Čachtice leží na trati Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom, patrí k obci Čachtice okres Nové Mesto nad Váhom. Výška nad morom 186.7. Stavba dráhy započatá bola v mesiaci apríli v roku 1926 a ukončená bola v roku 1929. Stanica bola obsadená správcom vrch. ofic. Otokárem Müllnerem a doprava bola zahájená dňom 1. septembra 1929. Stanica je dopravne uzavrená.“
Notes: Z pamätnej knihy železničnej stanice Čachtice : „Stanica Čachtice leží na trati Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom, patrí k obci Čachtice okres Nové Mesto nad Váhom. Výška nad morom 186.7. Stavba dráhy započatá bola v mesiaci apríli v roku 1926 a ukončená bola v roku 1929. Stanica bola obsadená správcom vrch. ofic. Otokárem Müllnerem a doprava bola zahájená dňom 1. septembra 1929. Stanica je dopravne uzavrená. Vyzdvihnúť nutno otvorenie novej dráhy, ktorou obec získala zvlášť v hospodárskom ohľade veľké výhody.

## Slide 98: Čachtice
„Vyzdvihnúť nutno otvorenie novej dráhy, ktorou obec získala zvlášť v hospodárskom ohľade veľké výhody. Pôvodne bolo železničné spojenie z Nového Mesta nad Váhom smerom na starú Turú projektované cez susednú Lubinu a Hrušové, čulý záujem tunajšieho občianstva a železničné spojenie, ako i výhodnejší terén, privodily však zmenu projektu v prospech Čachtíc.Pri zahájení dopravy dňom 1. septembra 1929 nádražie bolo obecenstvom okázale vyzdobené a prvé vlaky uvítané hudbou a veľkým počtom obyvateľstva, ktoré sa uvítania na novom v plnom počte zúčastnilo.“
Notes: Pôvodne bolo železničné spojenie z Nového Mesta nad Váhom smerom na starú Turú projektované cez susednú Lubinu a Hrušové, čulý záujem tunajšieho občianstva a železničné spojenie, ako i výhodnejší terén, privodily však zmenu projektu v prospech Čachtíc. Pri zahájení dopravy dňom 1. septembra 1929 nádražie bolo obecenstvom okázale vyzdobené a prvé vlaky uvítané hudbou a veľkým počtom obyvateľstva, ktoré sa uvítania na novom v plnom počte zúčastnilo.“

## Slide 99: Čachtice
Notes: Obrázok železničnej stanice Čachtice.

## Slide 100: Nové Mesto nad Váhom
východzia/konečná stanica
Notes: A na koniec východzia/konečná stanica Nové Mesto nad Váhom.

## Slide 101
Notes: Na trati bola zahájená doprava 1. septembra 1929 výnosom ministerstva železníc z 30. augusta 1929.

## Slide 102: Zahájenie prevádzky
Pri technicko – policajnej skúške bola stanovená rýchlosť na novej trati na 60 km za hod. Pretože stanice nie sú zabezpečené vchodovými návestidlami, táto rýchlosť bola znížená na 40 km.
Na novej trati bolo zavedených 10 pravidelných vlakov, 8 osobných a 2 nákladné.
Notes: Technicko – policajná skúška stanovila rýchlosť na novej trati na 60 km/hod. Pretože stanice neboli zabezpečené vchodovými návestidlami, rýchlosť bola znížená na 40 km/hod. Na novej trati bolo zavedených 10 pravidelných vlakov, 8 osobných a 2 nákladné.

## Slide 103: Zahájenie prevádzky
Z pamätnej knihy ŽST Myjava
„1.septembra 1929 ako stanica medziľahlá na trati Nové Mesto nad Váhom – Veselí nad Moravou a zároveň toho dňa zahájená bola premávka na menovanej trati a tak spojené západné Slovensko s východnou Moravou. Za krásneho jesenného dňa prišiel od Veselí osobný vlak č. 1604 o 9 hod. 57 min. s 10 minútovým meškaním. Za hlučného nastúpenia cestujúcich a po doplnení malej zásoby vody o 10 hod 5 min. s 15 min. meškaní pokračoval v jazde smerom k Novému Mestu nad Váhom Vlak sprevádzal vrchný inšpektor dopravný kontrolor Karel Vašták. Dopravnú službu konal prednosta stanice.“
Notes: K Zahájeniu prevádzky na tejto časti trate sa v Archíve ŽSR nenachádzajú fotografie, avšak sú k tomu zápisy v pamätných knihách železničných staníc. Z pamätnej knihy železničnej stanice Myjava : „1.septembra 1929 ako stanica medziľahlá na trati Nové Mesto nad Váhom – Veselí nad Moravou a zároveň toho dňa zahájená bola premávka na menovanej trati a tak spojené západné Slovensko s východnou Moravou. Za krásneho jesenného dňa prišiel od Veselí osobný vlak č. 1604 o 9 hod. 57 min. s 10 minútovým meškaním. Za hlučného nastúpenia cestujúcich a po doplnení malej zásoby vody o 10 hod 5 min. s 15 min. meškaní pokračoval v jazde smerom k Novému Mestu nad Váhom Vlak sprevádzal vrchný inšpektor dopravný kontrolor Karel Vašták. Dopravnú službu konal prednosta stanice.“

## Slide 104: Personálie - všeobecne
Najviac robotníkov bolo zamestnaných denne na stavbe celej trati v roku 1926 a to 5407 a v roku 1928 to bolo až 5 601 denne
Pri pozemných a pomocných prácach boli zamestnaní takmer výhradne obyvatelia z okolitých obcí.
Pri kvalifikovanejších prácach boli zamestnaní aj cudzinci
Notes: Na záver si ešte môžeme povedať čo to o personálnom zabezpečení výstavby trate a tiež o sociálnych veciach. Najviac denných robotníkov bolo zamestnaných na výstavbe celej trati v rokoch 1926 a to 5407, a 1928 to bolo až 5 601. Pri pozemných a pomocných prácach boli zamestnaní takmer výhradne obyvatelia z okolitých obcí. Pri kvalifikovanejších prácach boli zamestnaní aj cudzinci.

## Slide 105: Personálie – rozpis zamestnancov v tuneli M. R. Štefánika
13 úradníkov, z toho jedna žena
33 akordantov a predákov
41 strojníkov
211 minérov
Celkovo na stavbe tunela pracovalo 1443 robotníkov
122 murárov
13 tesárov
29 kamenárov
994 iných robotníkov
Notes: Personálie – rozpis zamestnancov v tuneli M. R. Štefánika : Zamestnaných bolo 13 úradníkov – z toho jedna žena, 33 akordantov (malý podnikateľ v stavebníctve, ten čo pracuje za výkon a nie za hodinovú mzdu) a predákov, 41 strojníkov, 211 mínerov, 122 murárov, 13 tesárov, 29 kamenárov, 994 iných robotníkov, teda celkovo 1443 robotníkov.

## Slide 106: Personálie
Národnostné zloženie – tunel M.R.Štefánika
Pri pozemných a pomocných prácach boli zamestnaní takmer výhradne obyvatelia z okolitých obcí. Pri kvalifikovanejších prácach bolo potrebné zamestnať i cudzincov, napr. takí minéri boli z Juhoslávie a Talianska. Avšak aj Slováci sa celkom rýchlo a úspešne zaučili do tohto remesla.
927 ľudí zo Slovenska
410 ľudí z republiky
106 cudzincov
Notes: Personálie – národnostné zloženie pracovníkov v tuneli M. R. Štefánika Pri pozemných a pomocných prácach boli zamestnaní takmer výhradne obyvatelia z okolitých obcí. Pri kvalifikovanejších prácach bolo potrebné zamestnať i cudzincov, napr. takí minéri boli z Juhoslávie a Talianska. Avšak aj Slováci sa celkom rýchlo a úspešne zaučili do tohto remesla. Konkrétne 927 ľudí zo Slovenska, 410 ľudí z republiky – teda Češi, Moraváci, Ukrajinci a 106 cudzincov.

## Slide 107: Personálie
Pracovať na stavbe železnice prišlo asi 500 robotníkov aj s rodinami. Títo síce nechávali časť svojich zárobkov na kopaniciach, avšak bol nedostatok vajec a masla, čo viedlo aj k zdražovaniu, preto sa uvažovalo aj o zákaze vývozu potravín z okresu.
Notes: Pracovať na stavbe železnice prišlo asi 500 robotníkov aj s rodinami. Títo síce nechávali časť svojich zárobkov na kopaniciach, avšak bol nedostatok vajec a masla, čo viedlo aj k zdražovaniu, preto sa uvažovalo aj o zákaze vývozu potravín z okresu.

## Slide 108: Personálie - úrazovosť
Celkovo bolo 473 úrazov
Smrteľných 21,
z toho 15 na voľnej trati a 6 v tuneli M.R.Štefánika
Ťažkých 59,
z toho 47 na voľnej trati a 12 v tuneloch
Ľahkých 393,
z toho 335 na voľnej trati a 58 v tuneloch
Notes: Personálie – úrazovosť. Celkovo bolo 473 úrazov, Smrteľných 21, z toho 15 na voľnej trati a 6 v tuneli M. R. Štefánika, Ťažkých 59, z toho 47 na voľnej trati a 12 v tuneloch, Ľahkých 393, z toho 335 na voľnej trati a 58 v tuneloch. Úrazy zavinené vlastnou neopatrnosťou 2, strelivom 4, pri výlomoch 2, náhodou 10 a cudzou vinou ani jeden. Najbližšia nemocnica bola až v 59 km vzdialenej Trnave.

## Slide 109: Personálie – sociálne veci
Nemocenské poistenie - 8% zo mzdy (polovicu platil zamestnávateľ)
Úrazové poistenie
    3,54% zo mzdy robotníkov v lomoch
    4,2% zo mzdy robotníkov v tuneli
Celkovo poistné bolo v približnej výške 3,000,000 Kč pri stavbe tunela M.R.Štefánika.
Notes: Nemocenské poistenie bolo až 8% zo mzdy, ale polovicu platil zamestnávateľ a úrazové poistenie bolo 3,54 % zo mzdy robotníkov v lomoch a 4,2% zo mzdy robotníkov v tuneli. Celkovo poistné je v približnej výške až 3 milióny korún.

## Slide 110: Personálie
Doprava na pracovisko
Notes: Personálie – obrázok dopravy robotníkov na pracovisko.

## Slide 111: Personálie
Ubytovanie v barakoch, cena 1Kč za deň, cezpoľní tu mohli bývať aj s rodinami
Strava – 6 Kč na deň
Mzda :
    Nekvalifikovaný robotníci podľa výkonnosti – 18 – 24 Kč
    Minéri 6 Kč na hodinu
Notes: Ubytovanie –Popri trati boli vybudované baraky, kde robotníci platili za ubytovanie max. 1 Kč za deň. Tu mohli bývať aj so svojimi rodinami (cezpoľní), Strava – celodenná strava bola za 6 Kč na deň. Nekvalifikovaní robotníci majú mzdu podľa výkonnosti 18 – 24 Kčs, minéri 6 Kčs na hodinu. (noviny spod Bradla, 24.8.1923). Vyplatené mzdy predstavovali 65% celkových nákladov na výstavbu trate.

## Slide 112: Personálie
Výplata na stavbe
Výplata pred kanceláriou
Notes: Personálie – obrázok výplata na stavbe a výplata pred kanceláriou.

## Slide 113: Personálie
Odpočinok po výplate
Notes: Personálie – obrázok po výplate.

## Slide 114: Vybavenie trate
12 strážnic
Mechanické vchodové návestidlá na staniciach Veselí nad Moravou a Nové Mesto nad Váhom
Návesti a výhybky s výmennými zámkami
Telefón na dvojitom drátovode
Selektorový telefón
Notes: Vybavenie trate - 12 strážnic, mechanické vchodové návestidlá na staniciach Veselí nad Moravou a Nové Mesto nad Váhom, návesti a výhybky s výmennými zámkami, telefón na dvojitom drátovode, Selektorový telefón. Na trati Nové Mesto nad Váhom – Veselí nad Moravou bola zjednodušená doprava riadená dirigentom z Veselí ústredným telefónom (selektorovým). Dopravná služba sa vykonávala len na Myjave v obmedzenom rozsahu.

## Slide 115: Rozpočet
Rozpočet na celú stavbu dráhy bol 250 mil. Kč.
Náklady na 1 km dráhy v priemere, v rátane tunelov boli 3,8 mil. Kč
Notes: Rozpočet na celú stavbu dráhy bol 250 mil. Kč. Náklady na 1 km dráhy v priemere, vrátane tunelov boli 3,8 mil. Kč.

## Slide 116
„Nechť tato dráha zůstáva trvalým pojítkem obou bratrských větví, cestou ku vzájemnému poznání, porozumění a ocenění, hospodářskému rozkvětu a zabezpečení!“ (Ing. J. Koněrza, 1927)
Notes: „Nechť tato dráha zůstáva trvalým pojítkem obou bratrských větví, cestou ku vzájemnému poznání, porozumění a ocenění, hospodářskému rozkvětu a zabezpečení!“ (Ing. J. Koněrza, 1927).

## Slide 117: Použitá literatúra
Notes: Použitá literatúra – pamätné spisy vydané pri príležitosti zahájenia prevádzky na trati, fotoalbumy z výstavby trate, pamätné knihy železničných staníc a výstrižky z dobových regionálnych novín, ktoré sú uložené v Archíve ŽSR.

## Slide 118: https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/ine-sluzby/archiv-zsr/akcie-publikacna-cinnost/
Ďakujem za pozornosť
Notes: Ďakujem za pozornosť.